## Slide 1
L'Energie au quotidien,
Ordre de grandeur
et perspectives
Guy-Marie GAUTIER
Ingénieur retraité du CEA

## Slide 2: Qu’est-ce que l’énergie ?
l’énergie ne se fabrique pas,
elle se transforme
(elle change de forme)
énergie < latin energia < grec enérgeia « force en action »

## Slide 3: A quoi sert l’énergie ?
A transformer les choses !
À minima, toujours 2 transformations
  Une qui donne de l’énergie
  Une qui reçoit de l’énergie
Exemple :
Gaz + O2  CO2 + H2O
+ énergie utilisée pour
eau froide  eau chaude
Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout transforme »

## Slide 4
Stocker l’énergie ?
Chaleur (cumulus)
Chimique (pile)
Énergie <=> Changement/transformation
Stockage <=> Immobilité

## Slide 5
l’énergie peut changer de forme
Mécanique
Thermique
Electrique
frottement
Machine à Vapeur
Turbine
Moteur
Énergie thermique
dissipée
Alternateur
Moteur
Énergie thermique dissipée
Énergie thermique
dissipée
Chimique
Énergie thermique
dissipée
batterie
Chargeur
Énergie thermique
dissipée
Exemple de formes de l’énergie

## Slide 6: D’où vient l’énergie ?
La Lune
Marées
Courants de marée
La Terre
Radioactivité
(uranium, thorium)
Le Soleil
rayonnement
photosynthèse
photovoltaïque
vent, courants, cycle de l’eau
Effet thermique
il y a quelques centaines de millions d’années
Le pétrole, gaz,
charbon
d’aujourd’hui
L’énergie vient de l’univers

## Slide 7: Histoire de l’Homme : la maîtrise de l’énergie
Cuisson des aliments (hygiène)
Protection contre les animaux sauvages (sécurité)
Chaleur (confort)
Technologie des métaux (cuivre : -4000 ; bronze ; -2500 ; fer : -1000)
Maîtrise du feu – 700.000 ans ?
Maîtrise du vent
1ère représentation de voilier : -5000
Moulin à vent : (-3000 ?) -700
Maîtrise de l’eau
Moulin hydraulique : un peu avant notre ère

## Slide 8
La révolution « industrielle »
Chaleur => Mécanique
Machine à vapeur : Denis PAPIN (1679), James WATT (1769)
Mécanique => électricité industrielle
Zénobe GRAMME (1869)
Électricité => Mécanique (moteur)
Michel FARADAY – Peter BARLOW 1822
Années 1890 : métro, tramway, funiculaire, taxis électriques

## Slide 9: Les véhicules électriques en 1900
La « Jamais contente » atteint, pour la 1ère fois,
le record de 100 km/h en 1899
En 1900, 1/3 des voitures
étaient électriques.
Lady Florence Norman,
Suffragette, 1916

## Slide 10
l’énergie au quotidien
Eclairage
Cuisson
des aliments
Conservation
des aliments
Traitement et
transport l’eau
Ventilation
Fabrication
Transport des
Meubles, objets, …
Eau chaude
sanitaire
Grâce à l’énergie, notre espérance de vie est passée en moyenne
de 40 ans à 80 ans

## Slide 11
L’énergie mesure la transformation de l’objet
Elle s’exprime en « joule » symbole : J
1 joule
L = 1 m
M = 0,1 kg (100 g)
Il n’existe pas de mesure directe de l’énergie
Il faut mesurer deux grandeurs
Ex. Force (N) et déplacement (m)
L’énergie est le produit des deux
Energie (J) = g(9,81) * Masse(kg) * Longueur (m)
Unités d’énergie
Calorie : unité de
chaleur (élever 1 g d’eau de 1 °C)
ration alimentaire
1 cal = 4,18 J
Quelle est l’énergie d’un objet ?

## Slide 12
Unités de puissance
La puissance mesure la vitesse de la transformation

énergie par unité de temps
Watt (W) = Joule / seconde
1 kW  une transformation qui requiert 1000 J/s
Une transformation avec 1 kW qui dure 1 h
= une transformation avec 1000 J/s pendant 3600 s
1 kW pendant une heure : 1 kWh = 3 600 000 J
puissance
énergie

## Slide 13: Important : ne pas confondre Energie et Puissance
Le TNT (TriNitroToluène = dynamite)
est un explosif très
puissant
qu’1 kg de sucre !
mais 1 kg de TNT fournit 4 fois moins
d’énergie

## Slide 14: Premier ordre de grandeur Besoins humains quotidiens
2 700 kcal
3 kW.h
2 300 kcal
2,6 kW.h
1 700 kcal
2 kW.h
Besoins énergétiques quotidiens (exprimés en kilojoules par 24 heures)
1 kWh = 3 600 000 J
1000 kcal = 4 180 000 J
=> 1000 kcal = 1,16 kWh

## Slide 15: Utilisation de l’énergie humaine
Ration calorifique journalière :
~ 2 à ~ 3 kWh/jour
Exemple 2,4 kW.h par jour  ~2 400 W.h par 24 h
 100 W
puissance moyennée sur la journée  ~ 83 à ~ 125 watts
Métabolisme du corps humain  ~ 60 à 65 watts
Il reste  20 à 60 watts
10 W (bras)
100 W (jambes)
15 à 20 W (cerveau)

## Slide 16
Un peu d’économie
Prix de l’essence ou diesel ~ 2 € / l
1 litre combustible ~ 10 kWh
combustible fossile : 0,2 € / kWh
Électricité : 0,2 € / kWh
L’énergie humaine coûte très cher
Arrêt de l’esclavage au début de la révolution industrielle
(au milieu du 19ème siècle)
Un facteur 200
0,25 kWh/jour
Coût de la nourriture 
Pour un travailleur manuel
Quantité de travail produit 
Coût du kWh =
10 €/jour
40 €/kWh
Notes: La Deuxième République, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, abolit enfin l'esclavage sur tous les territoires français, par le décret du 27 avril 1848.

## Slide 17
Nous sommes gourmands
500 W
1500 W
 15
100 W
1000 à 3000 W
 30 x
10 kW à 300 kW
 100 à 3 000 x
d’énergie !
100 MW

10 000 000 x
Bras :
10 W

## Slide 18
Difficile de faire mieux que le pétrole !
1 L d’huile
minérale
ou végétale
10 kWh
250 km en bus colza
= nourriture d’une personne pendant 1 an
= 100 W
Pendant 100 h
Notes: Photo du bus colza par GMG février 2023

## Slide 19
Besoins énergétiques français
Ordres de grandeur
Consommation primaire
France : 2700 TWh/an (40 MWh/an par habitant)
Consommation finale
France : 1600 TWh/an
≈ 25 MWh /an et par habitant
≈ 68 kWh /jour et par habitant
dont 17 kWh électrique
le reste principalement en pétrole et gaz
statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition-2021
si le travail produit par un humain = 0,15 à 0,2 kWh/j
 400 esclaves énergétiques

## Slide 20
33%
24%
30%
Sources : statistic oil BP 2022
Crise Covid
Crise bancaire
Récession
économique
Choc
pétrolier

## Slide 21: Notre consommation d’énergies fossiles a un coût sur l’environnement
Émissions annuelles mondiales de gaz carbonique
Industrialisation > 1850
Guerres mondiales 1914 - 1939
« 30 glorieuses »
1945-1975
Chine, Brésil, Inde
Chocs pétroliers 1973-1976
2000  25 Gt CO2/an
2021  36 Gt CO2/an
Dvpt du nucléaire
Sources : CDIAC

## Slide 22
Notre impact sur le climat : La combustion de charbon, de pétrole et de gaz augmente la concentration de CO2 dans l’atmosphère ce qui provoque un réchauffement climatique
La température à la surface de la Terre, est un équilibre entre
flux solaire arrivant au sol et rayonnement infrarouge émis par le sol
Le CO2 modifie l’équilibre  la température de surface de la Terre est modifiée
Vapeur d’eau,
CO2, …
Notes: Sans gaz à effet de serre (vapeur d’eau) la température serait de -18°C
Avec la vapeur d’eau et les autres gaz à effet de serre T 15 °C
Sans gaz à effet de serre (vapeur d’eau) la température serait de -18°C
Avec la vapeur d’eau et les autres gaz à effet de serre T ≈ 15 °C

## Slide 23
Quelle température pour demain ?
En bleu : hausse de 1,5 à 2°C :
il faut un pic d’émission CO2 en 2020
puis une neutralité carbone en ~2060
En jaune : hausse de 2,5°C:
il faut un pic d’émission CO2 stable 2030 puis une décroissance
En rouge: hausse de 4 à 5°C : Inaction
Trajectoire d’émission de CO2 / scénarios du GIEC
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2022/3-scenarios-et-projections-climatiques

## Slide 24: Qu’est-ce qu’on risque avec 5°C ?
L’Europe aujourd’hui
l’Europe d’aujourd’hui
C’est 5°C de plus
L’Europe avec Tglobe - 5°C – 20.000 ans
le début de notre civilisation
il y a 20.000 ans
Mars 2024 / par rapport 1995-2023
Sources : LeMonde / Copernicus
Notes: 5°C = dernière glaciation, il y a 20 mille ans. 5000 ans pour en sortir => premières civilisations humaines, dont nous sommes les héritiers.

## Slide 25
Transports : 33,3%
Industrie : 19,2%
Résidentiel – tertiaire : 16,6%
Energie : 10,6%
Quelles priorités ?
Agriculture 20,1%
Sources : CITEPA

## Slide 26
Chart: g CO2 équivalent / kWh
| Charbon | Pétrole | Gaz | Biomasse | Solaire ther. | Photovoltaique | Géothermie | Eolien | Cent.Hydrau | Nucléaire
Emission de CO2 | 1060 | 730 | 418 | 250 | 120 | 43.9 | 45 | 15 | 6 | 6
EMISSION DE CO2 PAR SOURCE DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE
SUR LE CYCLE DE VIE : DE LA MINE AU STOCKAGE DE DÉCHETS FINAUX
Quelles solutions ?
1 kWh =
100 W pendant 10h
Source ADEME

## Slide 27
Combien de CO2 évité ?
CO2 évité = 580,16 / 828,8 = 0,70 tCO2/MWh = 700 g CO2/kWh
CO2 évité
par rapport à quoi ?
Énergie fossile ≈ 600 à 1100 g /kWh
Énergie nucléaire ≈ 6 g /kWh
?
centrale photovoltaïque au collège Albert Camus, La Tour d’Aigues (25 janvier 2023)
Production instantanée (kW) : 53,992
Énergie produite (MWh) 828,80
CO2 évité (t) 580,16
en Allemagne => CO2 évité ≈ 700 gCO2/kWh
en France => CO2 produit ≈ 38 gCO2/kWh
Photovoltaïque ≈ 44 gCO2/kWh

## Slide 28
Quelle dépense, pour quel résultat ?
La France est un des pays les plus performants de l’OCDE
du point de vue des émissions de CO2
France :
0,82 % du monde
11,2 % de l’Europe
France 0,8%
Émission mondiale : 36 700 Mt CO2
Europe ≈ 7,3 %
Allemagne : 1,8%
60 %
Sans progrès de la Chine, des USA, de l’Inde et de la Russie
tout effort sera vain
Sources : countryeconomy

## Slide 29
France
4,58
Allemagne
8,06
Chine
8,73
USA
14,24
Russie
13,52
La neutralité carbone en 2050 : un objectif prioritaire
En avril 2021, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen se sont entendus sur la loi européenne sur le climat. Cette loi fixe un objectif juridiquement contraignant de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour tous les pays membres.
À l’échelle française, c’est la loi énergie-climat de 2019 qui affirme cet objectif. Cependant, le Haut Conseil pour le Climat (HCM) estime que la France est actuellement en retard dans ses objectifs climatiques.

## Slide 30: Moyens de production d’électricité
hydraulique
éolien
Convection
énergie mécanique  énergie électrique
Aimant tournant bobines de fil de cuivre
Courant alternatif : 50hz 1 paire de pôles magnétiques  3000 tr/mn
2 paires de pôles magnétiques 1500 tr/mn
Toutes les machines sont synchronisées etc …
Centrales thermiques
Fossiles ou nucléaires

## Slide 31
Gestion du réseau électrique
L’électricité ne se stockant pas  À tout instant : PRODUCTION = CONSOMMATION
L’INDICATEUR de cet équilibre INSTANTANÉ : la FRÉQUENCE du réseau
1ère action : NATURELLE  Rôle CRUCIAL de l’INERTIE des masses tournantes couplées
Origine des contributions :
° Pour ≈ 80 % : groupes turboalternateurs de production (à vapeur, à gaz, hydrauliques)
° Pour ≈ 20 % : certains récepteurs (moteurs, essentiellement industriels) C
2ème action : VOLONTAIRE = moyens de réglage  moyens pilotables (hydraulique, vapeur)
STEP principalement

## Slide 32
Parc installé 1er juin 2023
Charbon 1 810 MW 1%
Bioénergies 2 225 MW 2%
Fioul 2 678 MW 2%
Gaz 12 614 MW 9%
Solaire 17 620 MW 12%
Eolien 23 059 MW 16%
Hydraulique 25 464 MW 17%
Nucléaire 61 370 MW 42%
du 1 janvier 2024
au 14 janvier 2024
Production d'électricité
par filière en France
Consommation
électrique
45 000 MW
80 000 MW
80 000 MW
0 MW
0 MW
0 MW
0 MW
50 000 MW
16 000 MW
15 000 MW
Production
par filière
Production Nucléaire
Production
Hydraulique
Production
Eolienne
Lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim
Sources :
RTE éCO2mix - Synthèse des données

## Slide 33
Source RTE
La neutralité carbone en 2050 : Scénario RTE
Forte augmentation de la production électrique (+ 50 à 100 % ? ) :
Transfert énergie carbonée vers l’électrique
Réindustrialisation du pays
Forte réduction des énergies carbonées en 2050
efficacité ? (isolement habitation)
sobriété :
  Moins de loisirs/vacances ?
  Moins de médecine ?
  Moins d’internet ?
  Moins de retraite ?
  Moins de déplacement ?
  etc.
charbon
pétrole
gaz
biomasse
Électricité origine fossile

## Slide 34
Conclusion – 1/2
L’énergie est indispensable à l’être humain :
pour améliorer son confort
réduire la pénibilité du « travail »
A l’origine, les sources d’énergie disponibles étaient « naturelles »:
Soleil, biomasse,
vent, hydraulique
Depuis la révolution industrielle le charbon, pétrole et gaz ont considérablement multiplié les capacités de production, … avec les inconvénients qui y sont associés :
Pollution,
dérèglement climatique,
tensions géopolitiques …

## Slide 35
Conclusion – 2/2
Quelles solutions ?
Réduire les émissions de GES à l’échelle mondiale
  mais la coordination est difficile !
Le renouvelable (soleil, vent) mais pas facile à gérer
Le nucléaire
Décroissance ? Baisse du niveau de vie ?
…
Attention aux fausses solutions
Le photovoltaïque : oui mais pas n’importe où
Agrocarburant : pétrole contre nourriture
Attention aux effets indirects :
  besoin en matériaux,
  gestion des réseaux électriques